U 5

Zusammenfassung

Baumaßnahme Schildvortrieb, offene-/Deckelbauweise

Kosten, Luft- und Lärmbelastung

Original: Ausarbeitung umfasst 85 Seiten in zwei Ordnern, erarbeitet Herbst 2015 bis Frühjahr 2016

Hamburger Senat plant Tunnelbau im Schildvortrieb auf gesamter Strecke der U 5, Ausnahmen nur in den beiden Anfangs(A)- und Endhaltepunkten(E)

Vorwort

Anlass dieser Untersuchungen waren meine früheren Untersuchungen in 2014 zum Kauf von 60 Zügen der Baureihe 490.1/490.2 von Bombardier durch die S-Bahn Hamburg GmbH. Untersucht habe ich dabei den Energieverbrauch im Vergleich zum S-Tog aus Kopenhagen (Hersteller Alstom). Übertragen auf Hamburger Tunnelbreiten habe ich den Hamburger  S-Tog entwickelt. Ergebnis:  Die „neue“ BR 490.1 / 2 verbraucht gegenüber der heutigen BR 474 rd. 22 % mehr Strom (Strommehrkosten 83.820 € / Jahr). Hinzu kommt der Stromminderverbrauch des Hamburger S-Togs gegenüber der BR 474 von etwa 40 %. Insgesamt ergibt dann ein Energiemehrverbrauch der BR 490.1/2 von rd. 60 % gegenüber dem Hamburger S-Tog →gesamte Strommehrkosten 236.220  € / Jahr.

Diese  Untersuchungsergebnisse hatte ich allen Parteien zugesandt. Ablehnende bis abwehrende Antworten kamen von der CDU, der SPD  und den Grünen, zustimmende von der Linkspartei. Die FDP hat sich dagegen erfreulicherweise sehr positiv geäußert. Dr. Wieland Schinnenburg hat dann zwei „Schriftliche Kleine Anfragen“ an den Senat gestellt.  Ergebnis: Viele der gestellten Fragen wurden mit Hinweis auf das Geschäfts- und Betriebsgeheimnis nicht beantwortet. Die Frage nach dem Mehrgewicht der BR 490.1 / 490.2  von 129 t gegenüber der BR 474 103t, also 26 t wurde u. a. mit dem Einbau von Klimaanlagen begründet. Bezeichnend schlecht ist auch die Sitz- und Stehplatzbilanz: BR 474 hat 208 Sitz- und 306 Stehplätze → die BR 490.1/490.2 wird dagegen nur noch 190 Sitz- und rd. 280 Stehplätze haben → Bilanz: - 18 Sitz- und -26 Stehplätze (-10%). Ein Hamburger S-Tog hätte stattdessen 340 Sitz- (einschl. 28 Klappsitze) und 360 Stehplätze! Im Vergleich zur BR 490.1 / 490.2  ergibt sich ein Plus von 150 Sitzen (+ 79 %) - und 80 Stehplätzen. Dieses wollte der Senat so  nicht zur Kenntnis nehmen. Begründung: ein Hamburger S-Tog ist nicht möglich! Nun der sehr unerfreuliche Teil der Antworten: Es wurden unwahre Antworten gegeben, Verdrehungen und glatte Lügen! Z .B. wurde auf den Vorschlag zum Einbau des modernen Kurvengesteuerten Einzelradsatz-Fahrwerks (KERF) nicht eingegangen (ist im S-Tog Kopenhagen eingebaut), obwohl durch die Reduzierung der Achsen um fast die Hälfte eine Gewichtsersparnis von 8 t entsteht.

Die vorgenannten Probleme sowie der geplante Bau der U 5 und der damit verbundene Energie-  und Ressourcenverbrauch für den Bau dieses Großvorhabens haben mich veranlasst

Seite 1

dieses Feld genauer zu untersuchen. Diese Ergebnisse sind teilweise aus der Zusammenfassung zu ersehen.

Dieter Günther, Bau-und Verkehrsingenieur, Hamburg, d. 06.12.2017

Info: negatives Beispiel zur S 4

Bau der Flughafen S-Bahn S 4

8.384 Tübbings mit einem Gesamtgewicht von 35.000 t wurden vom Betonwerk in Hamminkeln / NRW per LKWs zur 395 km entfernten Zwischenlagerung in  der Nähe S1 Baustelle gefahren → Flughafen S-Bahn.

Erforderliche LKW-Fahrten 1.358 → 2 x 395 km x 1.358 = 1.072.820 km

1.072.820 km x (160 €/100km Transportkosten) = 171.651.200 €/100 km = Kosten 1.716.512 € / km

Alternativ per Bahntransport von Haminkeln  8.384 Tübbings mit Spezialwagons bis zur S1/ S 4 Baustelle in Hamburg Ohlsdorf:

Bahnstreckenlänge 543 Kilometer: Gesamtgewicht der 8.384 Tübbings 35.000 t.

Güterverkehrskosten: 2 x 543 km x 35.000 t = 38.010.000 tkm (Tonnen-kilometer). Transportkosten Bahn 17,9 € je 1000 Tonnenkilometer *

→ 38.010 x 17,9 = 680.379 € / km.

Ergebnis: Bahntransport ist 2,5 Mal billiger als der LKW-Transport!

*    VCD, BUND Wahnsinn Güterverkehr

Zusammenfassung

Inhalt

Untersuchungen zum Energie- und Ressourcenverbrauch beim Bau einer U-Bahn im Schildvortrieb und teilweise vergleichend mit einer Stadtbahn

I.        U 5 Festlegung der Bauabschnitte der Schildvortriebsstrecken offener

Bauweise oder Deckelbauweise

II.      Streckenliste

III.     Vorgaben für Kreuzungsbereiche mit bestehenden U- Bahn-Linien

sowie neuer Haltestellen der U5

IV.     Bauabschnitte (geschätzt)

V.      Gleise: 4 Schienen

VI.     Betonschwellen

VII.   Tabelle Summe aller LKW-Fahrten und -Kilometer / Hin- u. Rückfahrt

Seite 2

VIII.  Ressourcen-/Energiebedarf des innerstädtischen U-Bahnbaus

IX.     Berechnungen

X .     Ermittlung des Energiebedarfs für die Herstellung erforderlicher  Bau-

materialien in kWh/kg

XI.     Ressourcenbedarf für den Schildvortrieb

XII.    Umweltbelastung →Luftschadstoffbelastung / Jahr, Ressourcenverbrauch

in kg/m, Energiebedarf für Stahlbetonherstellung, einschl. Tübbings in

kWh/m

XIII.   Bewertung der Schadstoffbelastung bezogen auf 1 Jahr:

XIV.   Berechnung: Lkw-Fahrten und die damit verbundene Luftbelastung und

Luftverschmutzung durch Kohlenmonoxyd-CO, Kohlendioxyd-CO2,

Stickoxyd-NOx, HC und Feinstaub, gemessen im PM-Standard sowie

Ressourcenverbrauch und Energieaufwand

XV.    Zusätzliche Luftbelastung durch Bau der U 5 und der Stadtbahn

XVI.   Umweltfreundliche Baustellenabwicklung (Rumba)

XVII.  Rutting

XVIII. Verkehrslärm

I. Festlegung der Abschnitte der Schildvortriebsstrecken gemäß Senatsvorgabe sowie kleinerer Abweichungen. Durchgehende Strecke und Haltepunktsbereiche im Schildvortrieb.  A-/E – Haltpunkte in offener Bauweise oder Deckelbauweise

1. Abschn.: Nach Bramfelder Dorfplatz bis vor Steilshoop Zentrum

2. Abschn.: Nach Steilshoop Zentrum bis vor Eichenlohweg

3. Abschn.: Nach Eichenlohweg bis vor S-Bahnhof Alte Wöhr

4. Abschn.: Nach S-Bahnhof Alte Wöhr bis vor U-Bahnhof Sengelmannstraße

5. Abschn.: Nach U-Bahnhof Sengelmannstraße bis vor City Nord - Süd

6. Abschn.: Nach City Nord - Süd bis vor U-Bahnhof Borgweg

7. Abschn.: Nach U-Bahnhof Borgweg bis vor Goldbekplatz

8. Abschn.: Nach Goldbekplatz bis vor Hofweg

9. Abschn.: Nach Hofweg bis vor Krankenhaus St. Georg

10. Abschn.: Nach Krankenhaus St. Georg bis vor U-/S-Bhf. Hauptbhf.–Nord

11. Abschn.: Nach U-/S-Bhf. Hauptbhf.–Nord bis vor U-/S-Bhf. Jungfernstieg

12. Abschn.: Nach U-/S-Bhf. Jungfernstieg bis vor U-Bahnhof Gänsemarkt

13. Abschn.: Nach U-Bahnhof Gänsemarkt bis vor Uni Hamburg

14. Abschn.: Nach Uni Hamburg bis vor Uni/Staats-u. Universitätsbibliothek

15. Abschn.: Nach Uni/Staats-u. Universitätsbibliothek bis Beim Schlump   Seite 3

16. Abschn.: Nach Beim Schlump bis vor U-Bahnhof Hoheluftbrücke

17. Abschn.: Nach U-Bahnhof Hoheluftbrücke bis vor Martinistraße

18. Abschn.: Nach Martinistraße bis vor Siemersplatz

19. Abschn.: Nach Siemersplatz bis vor U-Bahnhof Hagenbeks Tierpark

20. Abschn.: Nach U-Bhf. Hagenbeks Tierpark bis vor S-Bhf. HH-Stellingen

21. Abschn.: Nach S-Bhf. HH-Stellingen bis vor Hellgrundweg

22. Abschn.: Nach Hellgrundweg bis vor Luruper Hauptstraße

23. Abschn.: Nach Luruper Hauptstraße bis Osdorfer Born / Achtern Born

II. Detailierte Streckenführung gem. Streckenliste Streckenliste (StL)

Die geplante U-Bahnlinie U5 beginnt im Nordosten Hamburgs in Bramfeld am Bramfelder Dorfplatz mit einer Anfangs- / Endhaltestelle sowie Betriebsgleisen und endet am Osdorfer Born mit einer Anfangs- / Endhaltestelle sowie Betriebsgleisen

1. Streckenabschnitt (Str-abs.)

Vom Hp Bramfelder Dorfplatz Richtung Westen über Leeschenblick bis zur Gründgensstraße. Dann weiter der Gründgensstraße folgend bis zum Hp

Steilshoop Zentrum (Bahnhofsvorleistungen sind bereits 1975 erfolgt), Str-abs. Länge ca. 1.508 m.

2. Streckenabschnitt (Str-abs.)

Vom Hp Steilshoop Zentrum im Zuge der Gründgensstraße bis – bis Eichenlohweg mit einem Hp Eichenlohweg, Str-abs. Länge ca. 1.100 m.

3. Streckenabschnitt (Str-abs.)

Vom Hp Eichenlohweg Richtung Süden Eichenlohweg, nach Südwesten schwenkend, die Nordheimstraße kreuzend in die Meister-Franke-Straße. Richtung Südosten in die Otto-Speckter-Straße und nach Südwesten

einknickend in die Straße Langenfort. Nordwestlich Langenfort, die Lauensteinstraße kreuzend in Richtung Alte Wöhr. Zwischen Alte Wöhr und Neue Wöhr Richtung Südwesten bis zum S-Bahnhof Alte Wöhr als Umsteigehaltepunkt, Str-abs. Länge 2.125 m.

4. Streckenabschnitt (Str-abs.)

Vom Hp Alte Wöhr nach Norden schwenkend zum Saarlandstieg, weiter Richtung Norden, den Jahnring kreuzend Richtung östlich Dakarweg, die Hebebrandstraße kreuzend Richtung Norden zum Tessenowweg, westlich der Hochschule für Musik und Theater, in den Djakartaweg und nach Westen einschwenkend an die Güterumgehungsbahn zum U-Bahnhof Sengelmannstraße als Umsteigehaltepunkt, Str-abs. Länge 1.875 m.                                             Seite 4

5. Streckenabschnitt (Str-abs.)

Von Hp Sengelmannstraße nach Süden zur City Nord entlang Halifaxweg, den Überseering kreuzend, dann weiter Richtung Süden durch die „Grüne Mitte“

City Nord bis in Höhe Südbereiche New-York-Ring und Mexikoring mit einem Haltepunkt City Nord-Süd, Str-abs. Länge 925 m.

6. Streckenabschnitt (Str-abs.)

Vom Hp City Nord-Süd Richtung Süden, kreuzend den Jahnring durch den Stadtpark, westlich Otto-Wels-Straße zum Borgweg / U-Bahnhof Borgweg als Umsteigehaltepunkt, Str-abs. Länge 1.325 m.

7. Streckenabschnitt (Str-abs.)

Vom Hp Borgweg Richtung Süden Borgweg, kreuzend die Barmbeker Straße, Richtung Südwesten an den Goldbekkanal. Am Goldbekkanal Richtung Südwesten bis Moorfurthweg, kreuzend den Goldbekkanal zum Goldbekplatz bis Semperstraße mit einem Haltepunkt Goldbekplatz, Str-abs. Länge 1.000 m.

8. Streckenabschnitt (Str-abs.)

Vom Hp Goldbekplatz Richtung Südosten Mühlenkamp – Hofweg bis Gustav-Freytag-Str. mit einem Hp Hofweg (Gustav-Freytag-Str.), Str-abs. Länge

1.338 m.

9. Streckenabschnitt (Str-abs.)

Vom Hp Hofweg (Gustav-Freytag-Straße), Richtung Südosten im Zuge Hofweg bis zur Kreuzung Mundsburger Damm / Papenhuder Straße. Abknickend nach Südwesten im Mundsburger Damm bis Buchtstraße. Weiter bis Graumannsweg kreuzend Sechslingspforte in die Barcastraße mit einem Haltepunkt St. Georg Krankenhaus, Str-abs. Länge 1.575 m.

10. Streckenabschnitt (Str-abs.)

Vom Hp St. Georg Krankenhaus nach Südwesten Richtung Barcastraße, Lange Reihe, Ernst-Merck-Straße mit einem Haltepunkt Hauptbahnhof-Nord, Str-abs. Länge 1.125 m.

11. Streckenabschnitt (Str-abs.)

Von Hp Hauptbahnhof-Nord in die Ernst-Merk-Straße und Georgsplatz, weiter in die Rosenstraße bis Alstertor / Thalia Theater. Von dort Richtung Nordwesten in die Straße Alstertor und in einer S-Kurve zum Umsteigehaltepunkt Jungfernstieg, Str-abs. Länge 1.225 m.

12. Streckenabschnitt (Str-abs.)

Vom Uhp Jungfernstieg Richtung Nordwesten über Jungfernstieg bis zum U-Bahnhof Gänsemarkt als Umsteigehaltepunkt, Str-abs. Länge 675 m.           Seite 5

13. Streckenabschnitt (Str-abs.)

Vom Uhp Gänsemarkt Richtung Nordosten Dammtorstraße-Dammtordamm-Mittelweg, dann nach Norden abknickend in die Rothenbaumchaussee und nordöstlich die Uni Hamburg umfahrend über die Moorweidenstraße zur Grindelallee mit einem Haltepunkt Uni Hamburg, Str-abs. Länge 1.275 m.

14. Streckenabschnitt (Str-abs.)

Vom Hp Uni Hamburg östlich des Uni-Gebäudes Richtung Norden / Nordwesten, Rückseite des Uni-Gebäudes Richtung Nordwesten über die Moorweidenstraße zur Grindelallee / Edmund-Siemers-Allee mit einem Haltepunkt Universität/Staats- und Universitätsbibliothek, Str-abs. Länge

1.250 m.

15. Streckenabschnitt (Str-abs.)

Vom Hp Universität/Staats- und Universitätsbibliothek Richtung Nordwesten Grindelallee bis Beim Schlump mit einem Hp Beim Schlump, Str-abs. Länge 1.100 m.

16. Streckenabschnitt (Str-abs.)

Vom Hp Beim Schlump in den Grindelberg Richtung Norden bis U-Bahn-haltestelle Hoheluftbrücke als Umsteigehaltepunkt, Str-abs. Länge 750 m.

17. Streckenabschnitt (Str-abs.)

Vom Uhp Hoheluftbrücke Richtung Nordwesten Hoheluftchaussee kreuzend Breitenfelder Chaussee in den Lokstedter Steindamm mit einem Haltepunkt Martinistraße, Str-abs. Länge 1.025 m.

18. Streckenabschnitt (Str-abs.)

Vom Hp Martinistraße Richtung Norden Lokstedter Steindamm bis Siemersplatz →Haltepunkt Siemersplatz, Str-abs. Länge 1.495 m.

19. Streckenabschnitt (Str-abs.)

Vom Hp Siemersplatz Richtung Westen in die Vogt-Wells-Straße, Julius-Vosseler-Straße bis U-Bahnhof Hagenbecks Tierpark als Umsteigehaltepunkt, Str-abs. Länge 1.250 m.

20. Streckenabschnitt (Str-abs.)

Vom Uhp Hagenbecks Tierpark Richtung Westen Koppelstraße, Sportplatzring, kreuzend Kieler Straße bis Volksparkstraße → S-Bahnhof Hamburg-Stellingen als Umsteigehaltepunkt, Str-abs. Länge 1.225 m.

Seite 6

21. Streckenabschnitt (Str-abs.)

Vom Uhp U/S-Bahnhof Hamburg-Stellingen Richtung Nordwesten Binsbarg,Farnhornstieg bis Hellgrundweg mit einem Hp Hellgrundweg, Str-abs. Länge 1.250 m.

22. Streckenabschnitt (Str-abs.)

Vom Hp Hellgrundweg nach Westen Farnhornweg, kreuzend Elbgaustraße, abknickend nach Südwesten Lüttkamp bis Luruper Hauptstraße mit einem Haltepunkt Luruper Hauptstraße / Lurup-Center , Str-abs. Länge 1.225 m.

23. Streckenabschnitt (Str-abs.)

Vom Hp Luruper Hauptstraße / Lurup-Center Richtung Nordwesten Luruper Hauptstraße bis Engelbrechtweg (Landesgrenze). Nach Südwesten abknickend Engelbrechtweg bis Böttcherkamp. Nach Süden Richtung Kroonhorst, nach

Osten bis Bornheide. Bornheide Richtung Süden bis Achtern Born mit einer Anfangs- / Endhaltestelle und Betriebsgleisen, Str-abs. Länge 1.825 m.

Σ Streckenlänge: 28.711 m

III. Vorgaben für Kreuzungsbereiche mit bestehenden U- Bahn-Linien sowie

neuer Haltestellen der U5

Bahnsteiglänge 125 m, Bahnsteigbreite i. M. 13m, Regelfall: Mittelbahnsteig

Gleisverschwenkung vor und nach Bahnsteig R = 180 m, Verschwenkungs-

länge 2 x 62,5 m, Gesamtlänge Bahnhof 250 m bzw. 350 m (große

Umsteigeanlagen) → Bauausführung Bahnhofsbauwerk in offener- /

Deckelbauweise

Besondere Anlagen:

Anfangs- und Endhaltestellen Bramfelder Dorfplatz und Osdorfer Born,

Betriebsgleise Länge 130m

Offene- / Deckelbauweise A-/E-Haltepunkt   →      →     →     →     →     510 m

Schildvortrieb	→			→			→		   28.201 m

Gesamtstreckenlänge: 28,711 km

IV. Bauabschnitte (geschätzt):

Seite 7

U5 U-Bahnstrecke kann in 11 Bauabschnitten gebaut werden: Bauzeit Monate

I BA: 											    25

II BA: 										    25

III BA: 										    30

IV BA: 										    30

V BA: 										    35

VI BA:										    25

VII BA: 										    25

VIII BA: 										    35

IX BA:										    30

X BA:										    30

XI BA: 										    40

Gesamtbauzeit 330 M  → 27,5 Jahre

V. Gleise: 4 Schienen

schwere Vignolschienen UIC 60 → 60,34 kg/m

VI. Betonschwellen: L = 2,60 m, B = 30 cm, H = 23,4 cm → F = 0,78 m² →

M = 0,168 mᶾ, Schwellenabstand 0,65 m

VII. Tabelle Summe aller LKW-Fahrten und -Kilometer / Hin- u.Rückfahrt

| Fahrzeug-Typ ---------------- Leistung | Lader 22t | Kipplader 22 t | Trommel-mischer 8,5 mᶾ | LKW-Sattelzug 25,77 t | Sum-mierung 2 Röhren |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Boden- aushub |  | Σ 2.827.644 mᶾ |  |  |  |
| LKW-Fz. |  | 165.845 |  |  |  |
| LKW-km |  | 4.146.106 |  |  |  |
| Tübbings- Ringe-Gewicht |  |  |  | 92.191 t |  |
| LKW-F. |  |  |  | 3.508 |  |
| LKW-km |  |  |  | 43.850 |  |
| Beton |  |  | Σ 320.012 mᶾ |  |  |
| LKW-F. |  |  | 61.471 |  |  |
| LKW-km |  |  | 1.268.805 |  |  |
|  |  |  |  |  | Seite 8 |
| Stahl | 28.345 t |  |  |  |  |
|  | 9.633 t |  |  |  |  |
|  | Σ37.978 t |  |  |  |  |
| LKW-F. | 5.143 |  |  |  |  |
| LKW-km | 102.833 |  |  |  |  |
| LKW-Fahrten | 37. 978 x 2 75. 956 |  | 165. 845 x 2 331. 690 |  | 61. 471 x 2 122. 942 |  | 3.508 x 2 7.016 |  | 537.604 |
| LKW-Kilometer |  | 102. 833 x 2 205. 666 |  | 4.146.106 x 2 8.292.212 |  | 1.268. 805 x 2 2.547.610 |  | 43.850 x 2 87.700 | 11.133. 188 |

VIII. Ressourcen-/Energiebedarf des innerstädtischen U-Bahnbaus →

→Schildvortrieb (eingleisig)

→Berechnung der Betonmassen für Schildvortrieb (eingleisig), durchgehende

Strecke:

Tübbingsring (kleinerer Durchmesser) F = Fa – Fi: Röhrendurchmesser

5,60 m, Gesamtdurchmesser 6,60 m

Tübbingsring (größerer Durchmesser → Haltepunkte) F = Fa – Fi: größerer

Durchmesser 10,5 m

Berechnung der Betonmassen für Hp sowie Aufgangs- und Abgangsanlagen

→ Ressourcen- und Energieverbrauch beim Bau der Tunnelröhren

Aus Diplomarbeit Reccourcenbedarf des innerstädtischen U-Bahnbaus

Summierung Tübbingsringe

Gesamtlänge U5: 28,711 km, Σ Schildvortrieb: 28,201 km, davon 22 Hp

mit Gr. Ø 2.850 m (Mittelbahnsteige), kl. Ø 25,351 km (Seitenbahnsteige),

Gleisbett (kl. Ø durchgehende Strecke)

Seite 9

Gleisbett (gr. Ø Bahnhofsbereiche)

Bahnsteige (Gr. Ø Bereich Haltepunkte)

Betonschwellen: F = 2,40 m²

Schienen → schwere Vignolschienen UIC 60, 1 m Länge:

60,34 kg/m → 4 x 1 m → 4 m x 60,34 kg/m = 0,242 t / m

IX. Berechnungen:

-    Erforderliche Zementmengen (Bindemittel) für Schildvortrieb) und

Bahnhofsanlagen

-    Erforderliche Wassermengen Wassermenge pro mᶾ Beton 150 kg/mᶾ

-    Zusatzmittelmengen (Fließmittel)

-    Erforderliche Zuschlagstoffmengen je Baumethode

-    Erforderliche Kalkmengen und Tonmengen

-        Zement 12.845 kg/m, Ton 4.282 kg/m

-     Stahlbeton: Bewehrungsgrad 100 kg/mᶾ Beton, Tübbingsring: D = 60 bis 100 cm

Ermittlung der erforderlichen Stoffmengen bei der Stahlherstellung in

kg/m: Stahlerzeugung hauptsächlich mit Eisenerz und Koks ( pro Tonne

Roheisen sind 1,6 t Eisenerz und 0,6 t Koks erforderlich).

- Ermittlung der erforderlichen Eisenerzmengen

- Ermittlung der  Koksmengen

- Ermittlung der erforderlichen Stahlmengen

X. Ermittlung des Energiebedarfs für die Herstellung erforderlicher  Bau-

materialien in kWh/kg:

- Stahlherstellung

- Zementherstellung

- Herstellung von Ortbeton und Betonfertigteilen

- Zementherstellung für den Schildvortrieb (eingleisig)

- Betonherstellung für den Schildvortrieb (eingleisig)

- Stahlherstellung für den Schildvortrieb (eingleisig)

XI. Ressourcenbedarf für den Schildvortrieb

Energiebedarf für den Schildvortrieb

Materialbedarf für die Herstellung der erforderlichen Baugeräte

Energiebedarf der erforderlichen Baugeräte

Seite 10

XII. Umweltbelastung →Luftschadstoffbelastung / Jahr

Erhebliche zusätzliche Luftbelastung der schon bestehenden schlechten

Luftqualität Hamburgs durch CO, CO2, NOx, HC und Feinstaub.

Schadstoffmenge t / kg bezogen auf 1 km

| CO | 2.941 t : 25 = 117,7 t |
| --- | --- |
| CO2 | 7.656 t : 25 = 306,2 t |
| NOx | 5.882 t : 25 = 235,3 t |
| HC | 2.941 t : 25 = 117,7 t |
| Feinstaub | 3,2 t : 25 = 128 kg |

Ressourcenverbrauch in kg/m

| Ressourcen | Schildvortrieb eingleisig, je 2 Röhren Größerer Durchmesser i. d. Haltepunktbereichen |
| --- | --- |
| Einheit | kg/m |
| Zement | 12.845 |
| Beton | 111.507 |
| Stahl | 4.847 |
| Kalk | 8.564 |
| Ton | 4.266 |
| Schotter | 91.027 |
| Flugasche | 4.266 |
| Fließmittel | 3.878 |
| Wasser | 7.271 |
| Stahlherstellung |  |
| Eisenerz | 7.756 |
| Koks | 2.909 |
| Ressourcen Gesamt- Materialverbrauch | 316.758 |

Seite 11

Energiebedarf für Stahlbetonherstellung, einschl. Tübbings in kWh/m

| Zementherstellung | 20.552 kWh/m |
| --- | --- |
| Betonherstellung | 59.099 kWh/m |
| Stahlherstellung | 51.379 kWh/m |
| Σ | 131.030 kWh/m |

XIII. Bewertung der Schadstoffbelastung bezogen auf 1 Jahr:

U5-Bauzeit 20-30 Jahre → Schadstoffbelastung pro Jahr → dividiert durch

Jahre 25 Jahre (i. M).

CO Kohlenmonoxid      2.941 t : 25 = 117,64 t

CO2 Kohlendioxid         7.655 t : 25 = 306,20 t

NOx Stickoxid               5.882 t : 25 = 235,28 t

HC Kohlenwasserstoff  2.941 t : 25 = 117,64 t

Feinstaub                            3,2 t :25 =     1,28 t

Bewertung des Energieverbrauchs

Energieverbrauch von 131,030 MWh/m → 25 Jahre Bauzeit

Energieverbrauch: 131.030 kWh/m : 25 = 5.242 kWh/m →

5,3 MWh/m /Jahr

XV. Berechnung: Lkw-Fahrten und die damit verbundene Luftbelastung und

Luftverschmutzung durch Kohlenmonoxyd-CO, Kohlendioxyd-CO2,

Stickoxyd-NOx, HC und Feinstaub, gemessen im PM-Standard sowie

Ressourcenverbrauch und Energieaufwand.

Seite 12

LKWs bei Volllast

Tab. 3

| Lastenfahrzeuge Typ (Volllast) | Kipplader 22 t | Lader 22 t | Sattelzug 25,77 t | Trommel-mischer 8,5 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entstehung und Verbrauch, Antrieb |  |  |  |  |
| Diesel: L- pro 100 km | 32,8 | 31,8 | 32,8 | 28,9 |
| Σ Kilometer-km | 4.146.106 | 102.833 | 43.850 | 1.268.805 |
| Σ Dieselverbrauch-l | 135.992.277 | 3.270.090 | 1.438.280 | 36.668.465 |
| CO → 10 g/l) | 1.359.923 kg | 32.701 kg | 14.383 kg | 366.685 kg |
| CO2 →kg CO2/km | 0,998 kg/km | 0,998 kg/km | 1,030 kg/km | 0,907 kg/km |
| CO2 →kg CO2/Σ km | 4.137.814 kg | 102.628 kg | 45.166 kg | 1.150.807 kg |
| NOx → 20 g / l | 2.719.846 kg | 65.402 kg | 28.766 kg | 733.370 kg |
| HC Kohlenwasserstoff Stoffermittlung ähnlich CO | 1.359.923 kg | 32.701 kg | 14.383 kg | 366.685 kg |
| Feinstaub → 0,01g / l | 1.560 kg | 33 kg | 15 kg | 367 kg |

LKWs bei Leerfahrt

Tab.4

| Lastenfahrzeuge Typ (Volllast) | Kipplader 22 t | Lader 22 t | Sattelzug 25,77 t | Trommel-mischer 8,5 t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entstehung und Verbrauch, Antrieb |  |  |  |  |
| Diesel: L-pro 100 km | 21,6 | 21,6 | 22,2 | 18,9 |
| Σ Kilometer-km | 4.146.106 | 102.833 | 43.850 | 1.268.805 |
| Σ Literverbrauch-l | 89.555.890 | 2.221.193 | 973.470 | 23.980.415 |
| CO → 10 g/l) | 895.559 kg | 22.212 kg | 9.735 kg | 239.805 kg |
| CO2 →kg CO2/km | 0,678 kg/km | 0,678 kg/km | 0,697 kg/km | 0,593 kg/km |
| CO2 →kg CO2/Σ km | 2.811.060 kg | 697.208 kg | 678.509 kg 2 | 752.402kg |
| NOx →20 g / l | 1.791.118 kg | 44.424 kg | 19.470 kg | 479.610 kg |
| HC Kohlenwasserstoff Stoffermittlung ähnlich CO | 895.559 kg | 22.212 kg | 9.735 kg | 239.805 kg |
| Feinstaub →0,01 g / l | 896 kg | 23 kg | 10 kg | 240 kg |

Seite 13

Kosten Schildvortrieb und offene-/ Deckelbauweise der U5:

2.542.275.000 Mrd. € → 2,6 Mrd. €

XVI. Zusätzliche Luftbelastung durch Bau der U 5 und i. Vergl. der

Stadtbahn

Stadtbahn, hochgerechnet auf 28,711 km Streckenlänge U-Bahn

CO Kohlenmonoxid

5 t 2.941 t

Verhältnis: 1 : 588

Stadtbahn, hochgerechnet auf 28,711 km Streckenlänge U-Bahn

CO2 Kohlendioxid

1.432 t 7.655 t

Verhältnis: 1 : 5,3

Stadtbahn, hochgerechnet auf 28,711 km Streckenlänge U-Bahn

NOx Stickoxid

7 t 5.882 t

Verhältnis: 1 : 841

Stadtbahn, hochgerechnet auf 28,711 km Streckenlänge U-Bahn

HC Kohlenwasserstoff

5 t 2.941 t

Verhältnis: 1 : 588

Stadtbahn, hochgerechnet auf 28,711 km Streckenlänge U-Bahn

Feinstaub

9 kg 3.2 t

Verhältnis: 1 : 350

XVI. Umweltfreundliche Baustellenabwicklung

RUMBA ist eine umweltfreundliche Baustellenabwicklung, um LKW-Transporte zu reduzieren, Lärm- und Luftschadstoffbelastungen sowie Emissionen klimawirksamer Gase zu verringern und Ressourcen und Deponievolumen durch eine bessere Verwertung der Bauabfälle zu sparen.

- „Ökologische Bauabwicklung“ mit dem Ziel, Entsorgungsfahrten um

ca. 20 % zu reduzieren, eine bessere Vorsortierung auf der Baustelle zu

erreichen, den Mischmaterialanteil von 75 % auf 60 % zu reduzieren,

Seite 14

damit das Verwertungspotenzial zu erhöhen und Staub- und Lärmbelastung durch die  Baustelle selbst zu reduzieren.

XVII. Rutting

Verschiedenste Untersuchungen gehen davon aus, dass ein einziger LKW die Straße so stark abnutzt wie ca. 100.000 Pkw.

In der Schweiz wird die „Leistungsabhängige Schwerverkehrsabgabe“ (LSVA) erhoben. Der Schwerverkehr deckt damit seine Kosten zu über 100%. (Feststellung Bundesgericht der Schweiz vom 17.12.2011).

In Deutschland beträgt der Kostendeckungsgrad nur rd. 30 %!

Die OECD-Studie hat veröffentlicht, dass nur eine einzige Lkw-Durchfahrt mit einer Achslast von 10 Tonnen nach der Equivalent-Vergleichsmethode für Standard-Achsen in der Schadenswirkung der Durchfahrt von 100.000 Pkw mit einer Achslast von 0,5 Tonnen entspricht.

# Der Schwerverkehr beeinträchtigt den Straßen-Unterbau bis in 12 m Tiefe, was zur Folge hat, dass Leitungen, insbesondere Sielleitungen beschädigt werden können, aber auch Leitungen auf angrenzenden privaten Flächen.

U 5: insges. 415.816 LKW -Fahrten / 4.605.885 LKW -km → 25 J. Bauzeit →

Pro Jahr: 184.236 LKW-km, 16.633 LKW-Fahrten / Jahr

Ergebnis: 1.663.300.000 höhere Straßenbelastung / Jahr

XVIII. Verkehrslärm

260 Tage / Jahr →5-Tage Woche → 10 Std. Arbeitszeit

16.633 LKW-Fahrten / Jahr: 260 Tage = 64 LKW-Fahrten / Tag

Lärmbelastung 90 dB(A) pro LKW → Annahme LKWs befahren die gleiche Straße / Hauptverkehrsstraße: Vorbeifahrt der LKWs an Gebäuden 6,4 Mal / Stunde!

Seite 15